Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

C E N O V Á P O N U K A

Názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Platnosť cenovej ponuky do (dátum):

Názov zadávateľa: VAPOS ORAVA, s.r.o.

Sídlo zadávateľa: 1006, 029 47 Oravská Polhora

IČO zadávateľa: 36 404 667

Logický celok č. 1: Automatizovaná peletizačná linka - 1 ks

| Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie logického celku: ................................................................................................ |
| --- |
|  | Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| Základný stroj | Štiepkovač | - | - |  |
|  | Elektrický príkon maximálne (kW) | 60 |  |  |
|  | Pracovný výkon minimálne (m3/h) | 20 |  |  |
|  | Vstupný otvor minimálne (mm) | 200 x 200 |  |  |
|  | Frakcia na výstupe maximálne (mm) | 30 |  |  |
|  | Vstupný dopravník | Áno |  |  |
|  | Drtič | - | - |  |
|  | Elektrický príkon maximálne (kW) | 60 |  |  |
|  | Pracovný výkon minimálne (kg/h) | 1000 |  |  |
|  | Vstupná surovina maximálne (mm) | 35 |  |  |
|  | Sito | Áno |  |  |
|  | Rameno do zásobníka na mokrú surovinu | Áno |  |  |
|  | Objem zásobníka na mokrú surovinu minimálne (m3) | 18 |  |  |
|  | Elektrický príkon zásobníka na mokrú surovinu maximálne (kW) | 7,5 |  |  |
|  | Dopravník zo zásobníka na mokrú surovinu do zásobníka sušiarne | Áno |  |  |
|  | Pec | - | - |  |
|  | Výkon minimálne (kW) | 380 |  |  |
|  | Senzorické snímanie teploty | Áno |  |  |
|  | Zásobník na palivo do pece minimálne (m3) | 15 |  |  |
|  | Dopravník zo zásobníka na palivo do pece s automatickým dávkovaním | Áno |  |  |
|  | Ventilátor podporujúci horenie minimálne (ks) | 2 |  |  |
|  | Automatické nastavovanie teploty | Áno |  |  |
|  | Sušiareň | - | - |  |
|  | Zásobník sušeného materiálu so separátorom minimálne (m3) | 3 |  |  |
|  | Dopravník zo zásobníka sušeného materiálu so separátorom do sušiarne s automatickým riadením | Áno |  |  |
|  | Prevedenie s výmenníkom tepla | Áno |  |  |
|  | Sušiaci výkon minimálne (kg/h) | 400 |  |  |
|  | Elektrický príkon maximálne (kW) | 25 |  |  |
|  | Senzorické snímače vlhkosti VSTUP + VÝSTUP | Áno |  |  |
|  | Schopnosť sušiarne autonómne regulovať procesy predchádzajúce sušeniu na základe nameranej vlhkosti | Áno |  |  |
|  | Cyklón - separátor | - | - |  |
|  | Cyklón na odseparovanie horúceho vzduchu zo sušiarne od vysušeného materiálu | Áno |  |  |
|  | Dopravník na výstupe z cyklónu do zásobníka granulátora s odbočovacím ramenom za účelom možnosti odobratia predsušenej suroviny na výrobu paliva do pece linky | Áno |  |  |
|  | Zásobník vysušeného materiálu s objemom minimálne (m3) | 3 |  |  |
|  | Miešací zásobník vysušeného materiálu na rovnomerné premiešanie piliny minimálne (m3) | 2 |  |  |
|  | Kondicionér | - | - |  |
|  | Príkon minimálne (kW) | 1,0 |  |  |
|  | Možnosť prídavných látok | Áno |  |  |
|  | Granulátor | - | - |  |
|  | Pracovný výkon minimálne (kg/h) | 400 |  |  |
|  | Príkon maximálne (kW) | 50 |  |  |
|  | Centrálne mazanie | Áno |  |  |
|  | Vibračné sito | Áno |  |  |
|  | Chladič granulátu | Áno |  |  |
|  | Matrica priemer minimálne (mm) | 450 |  |  |
|  | Váha BIG-BAG | - | - |  |
|  | Vážená hodnota minimálne (ton/h) | 10 |  |  |
|  | Automatická váha | - | - |  |
|  | Pracovný výkon minimálne kg/h | 1500 |  |  |
|  | Rozsah váženia minimálne (kg) | 5 |  |  |
|  | Rozsah váženia maximálne (kg) | 50 |  |  |
|  | S automatickým zastavením činnosti pri narušení bezpečnej zóny | Áno |  |  |
|  | Cena (suma spolu) za základný stroj v EUR bez DPH |  |

| Príslušenstvo | Názov príslušenstva | Doplňte výrobcu a typové označenie | Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uveďte áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uveďte jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ovíjačka paliet |  | Automatické ovíjanie na palete | Áno |  |  |
|  |  |  | Ovíjanie do výšky minimálne (mm) | 1200 |  |  |
|  |  |  | Hmotnosť ovíjanej palety minimálne (kg) | 1500 |  |  |
|  |  |  | Senzorické snímanie výšky paliet | Áno |  |  |
|  | Cena (suma spolu) za príslušenstvo v EUR bez DPH |  |

| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku |  | Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku | Cena v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dodanie na miesto realizácie | dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli v prevádzke zadávateľa |  |
|  | Osadenie logického celku (zariadenia) | osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača |  |
|  | Zapojenie logického celku (zariadenia) | zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EÚ a SR týkajúce sa logického celku |  |
|  | Cena (suma spolu) za ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného log. celku v EUR bez DPH |  |

|  |  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Logický celok č. 1: Automatizovaná peletizačná linka - 1 ks | Základný stroj |  | 1 ks |  |
|  | Príslušenstvo |  | 1 ks |  |
|  | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku |  | 1 ks |  |
| Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR bez DPH |  |
| DPH 20 % |  |
| Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR vrátane DPH |  |

Poznámky :

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................			      .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača